Пропускная способность теплосетей исчерпана

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства провела дело в отношении ОАО «ЭнергоКурган».  Дело было возбуждено по заявлению застройщика ООО «Фирма Баскаль».  Заявитель оспаривал включение в технические условия,  выданные СП «Тепловые сети» ОАО «ЭнергоКурган»,  пунктов,  предусматривающих проектирование и строительство участка теплосети по ул.  Витебского.  Сообщил,  что для подключения построенного 144  кв.  жилого дома нет необходимости прокладывать теплотрассу по ул.  Витебского,  так как имеется возможность подключения к существующим тепловым сетям.  В обоснование своей позиции представил гидравлический расчет тепловых сетей,  выполненный ОАО «Гипроавтоагрегат» для группы жилых домов в 6-а микрорайоне в г.  Кургане из которого следует,  что пропускная способность существующего магистрального участка тепловых сетей 6-а микрорайона достаточна для надежного теплоснабжения потребителей.  
Необходимо отметить,  что изначально подключение этого дома планировалось к строящейся ТЭЦ-2  и к магистральной тепловой сети по ул.  Витебского.  
В ходе рассмотрения дела было установлено,  что расчет ОАО «Гипроавтоагрегат» был сделан на проект,  а не на существующие сети.  Фактический диаметр трубы не соответствует диаметру,  указанному в проекте и принятому при расчетах,  соответственно выводы,  содержащиеся в расчете не отражают реальное положение вещей.  
Представитель Уральского Управления Ростехнадзора пояснил,  что в настоящее время пропускная способность тепломагистралей от которых осуществляется теплоснабжение Заозерного микрорайона практически исчерпана.  Сообщил,  что при увеличении тепловой нагрузки в случае подключения домов 6-а микрорайона г.  Кургана,  удельные линейные потери давления и скорость теплоносителя будут иметь предельно допустимые параметры,  что приведет к ухудшению существующего гидравлического режима и,  как следствие,  создаст угрозу надлежащему теплоснабжению уже подключенных потребителей,  а именно без тепла могут остаться уже подключенные потребители.  
Исходя из анализа представленных документов и с учетом пояснения лиц,  участвующих в деле Комиссия не признала заявление ООО «Фирма Баскаль» обоснованным.  Дело в отношении ОАО «ЭнергоКурган» производством прекращено.

2009-12-18  00:00:00